## Slide 1
2 色層分析法 Chromatography
2.1 色層分析原理 Basic principles
極性不同的分子在兩相中有不同的分佈比例
2.2 膠体過濾法 Gel filtration
依樣本分子量之差異來做分離純化
2.3 離子交換法 Ion exchange
利用樣本分子的表面帶電性質差異來進行分離
2.4 親和層析法 Affinity chromatography
利用分子間的親和性大小不同來進行分離
2.5 HPLC 及 FPLC
改善介質的材質及吸附容量可增加速度及解析力
1
Notes: 說明文字

## Slide 2
Round filter paper
Long rectangle paper
Thin layer
(TLC)
Column
Sample
capacity
increased
Larger
capacity
Development
Adapted from Scope RK (1987) Protein Purification – Principles and Practice p.9
Paper partition chromatography (PPC)
Martin & Synge (1952)
■ 層析法演進 Historical review
2
sample
sample
Notes: 說明文字

## Slide 3
■ 色層分析法的基本機制 Essential mechanism
極性相似的兩分子間，其親和力較強。
Polar → Polar
Non-polar → Non-polar
Like
Dissolves
Like
3
永
久
的
偶
極
性
+d
-d
O
lp
lp
Notes: 近朱者赤、近墨者黑，物以類聚，不論人類或是分子皆同：
若要分類自然界中的所有分子，可以大略分成 極性 及 非極性 兩大類。
極性分子上的電子分佈不均勻，常常造成分子上某些部份的電子密度較大，因而產生偶極性，偶極會有暫時性的正負電荷產生；因此兩個極性分子相遇，可利用其偶極性的正負電荷互相吸引，會有較大的親和力。
反之，非極性的分子上，其電子密度分佈較為均勻，因此不會有偶極產生，事實上非極性分子上不會帶有電荷。非極性的分子，比較喜歡與非極性的分子接近，可以看作因為無法與極性分子接近，被極性分子排斥所造成的非極性間的相互吸引力量。也可以說是分子上電子的短暫分配不均，所形成的 凡得瓦爾 吸引力。
為何極性分子上的電子密度分佈會較不均勻？ 若分子內的任何兩個原子之間，其間的 陰電性 相差太大，例如氫 (陰電性 2.1) 與氧 (3.5)，則氫原子上的電子會被氧原子所吸引，使得氫氧附近的電子分佈不均勻。反之，碳 (2.5) 與氫 (2.1) 之間的陰電性相差較小，因此飽和碳氫化合物都是屬於極性較小的分子。
陰電性是描述一個原子搶電子的能力，陰電性大者容易搶奪其相鄰原子的電子。這是與其原子構造有關，在週期表右方的原子，因為其原子核內的質子數越來越多，正電荷較大，因此吸引電子的能力也較大。因此，分子的化學性質，幾乎都可用電子的爭奪來解釋；而分子或基團的極性大小，也可解釋大半的生物化學現象。

## Slide 4
L
L
Two-phase separation system
流動相
Mobile
phase
固定相
Stationary
phase
樣本分子依其分子極性
選擇親和兩相之一
ADSORPTION
PARTITION
Liquid - Solid
Liquid - Liquid
Two-phase
A
B
C
每次分離樣本
都要做一次選擇
One Plate of
Separation
Theoretical
plate
number
S
Polar
L
Non-
Polar
Polar
Non-
polar
Sample
Sample
2.1 色層分析法原理 Principle of chromatography
4
圖 2.1
Notes: 圖 3.1 色層分析方法的基本原理圖解：

## Slide 5
One plate
■ 層析法的板數概念 One separation, one plate
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
80
20
10
90
64
16
1
9
16
4
9
81
51
13
0
1
3
1
8
73
Polar
Non-
polar
100A
+
100B
5
Notes: 說明文字

## Slide 6
■ 常用層析法 Common chromatographic methods
6
 | Partition | Adsorption
小分子 | Paper partition chromatography (PPC) Thin-layer chromatography (TLC) a) Gas chromatography (GC) b) Reverse phase | Ion exchange TLC a) GC b)
大分子 | Gel filtration Reverse phase | Ion exchange Affinity chromatography Hydrophobic interaction Hydroxyapatite
a, b) 這兩種層析法均可進行 partition 或 adsorption，取決於所用展開液的成分與比例
表 2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.4
2.3.2
2.4.4
Notes: 表 3.1 各種大小分子的色析法應用：

## Slide 7
■ 薄層層析法操作 Thin-layer chromatography
Thin-layer plate
Sample spotting
Add developer
Developing
Activated
Not-activated
7
(Adsorption)
(Partition)
Notes: 說明文字

## Slide 8
2.2.1 原理概述 Basic principles
是一種 partition 層析法
2.2.2 膠体介質 Gel materials
是一種長鏈的大分子糖類聚合物
2.2.3 膠体管柱 Gel and column
管柱性質、影響因素及管柱系統
2.2.4 管柱操作 Column operation
裝填並操作一支膠体過濾管柱
2.2.5 問題及解決 Problem and solution
常見的錯誤要預先避免
2.2 膠体過濾法 Gel filtration
8
Notes: 說明文字

## Slide 9
Smaller
molecules
are retarded
Larger
molecules
Small molecules
■ 膠体過濾法是一種 Partition 層析法
Sample
Stationary
phase
(liquid)
Mobile
phase
(liquid)
Stokes radius
Molecular size
and shape
Elute out faster
Gel filtration is a partition type chromatography (liquid-liquid)
9
圖 2.2
Notes: 圖 3.2 膠体過濾法的原理：

## Slide 10
■
各
種
色
析
膠
体
Pharmacia
Bio-Rad
Sephadex
Sepharose
Sephacryl
Sephacel
BioGel P
BioGel A
glucose (dextrose)
agarose
glucose + acrylamide
cellulose
acrylamide
agarose
FPLC
Superose, Superdex
Mono Q, Mono S
Gel material is a polymer of carbohydrate or acrylamide
10
Fast
Performance
Liquid
Chromatography
Notes: 說明文字

## Slide 11
■
膠
体
的
構
成
Pharmacia (1991) Gil Filtration – Principles and Methods p.35
Sephadex
glucose unit
Space for filtration
Sephadex is the polymer of glucose with chemical cross-linking
11
Notes: 說明文字

## Slide 12
■ 膠体的使用範圍 Sephadex G
● MW ranged from ten to several hundred thousands
Pharmacia (1991) Gil Filtration – Principles and Methods p.37
G-200 could be smashed flat easily
From powder to gel form
1 g → 20 mL gel
1 g → 7.5 mL
(its backbone support is too weak)
Small proteins
12
G-50
G-25
G-10
Notes: 說明文字

## Slide 13
■
膠
体
的
構
成
Pharmacia (1991) Gil Filtration – Principles and Methods p.22
Sephacryl
Acrylamide
Cross-linking
Larger space,
Stronger support for backbone
13
Notes: 說明文字

## Slide 14
■ 洋菜膠体的成膠反應 Agar gel formation
Pharmacia (1991) Gil Filtration – Principles and Methods p.38, 39
Even stronger backbone
Much larger space
14
洋菜、寒天、瓊脂
Notes: 說明文字

## Slide 15
■ 膠体的使用範圍 Sepharose
● MW ranged from ten thousands to several millions
Pharmacia (1991) Gil Filtration – Principles and Methods p.40
2% gel
6% gel
Large proteins
Sepharose is rigid
Sephadex
Sephacry
Cross-linking
15
Notes: 說明文字

## Slide 16
■ 膠体過濾法的膠球 Gel filtration beads
16
Notes: 說明文字

## Slide 17
■ 管柱內膠体的組成區隔 Spaces in a column
Adapted from Pharmacia (1991) Gil Filtration – Principles and Methods p.11
Vt
Vo
Vt - Vo
管
柱
總
体
積
膠
体
外
体
積
膠
体
內
体
積
Mobile phase (L)
Stationary phase (L)
17
底面積
(total volume)
(void volume)
h
Notes: 說明文字

## Slide 18
■ 膠体過濾的溶離圖譜 A typical chromatogram
X
Y
Z
Enzyme
activity
Vit. B12
Vo 之前不應有
物質溶離出來
Vt 之後不
應有物質
溶離出來
目標酵素 (E) 最好不要落在
主要蛋白質峰 (Y) 的範圍內
Elution Volume (mL)
A
Vo
Ve
Vt
0
E
18
圖 2.4
Blue Dextran
Notes: 圖 3.4 膠体過濾法的典型溶離圖譜：

## Slide 19
■
介
質
的
粗
細
影
響
解
析
力
Poor separation
Peak flattened
Best separation
0
50
100
0.5
1.0
1.5
Superfine
Fine
Corse
Ve/Vt
0
50
100
0
50
100
Relative amount
Adapted from Pharmacia: Gil Filtration – Principles and Methods
Bead size is critical to the resolution of gel chromatography
19
Notes: 介質粒子越細，色析法的解析力就越佳，但流動相的流速也就越慢。
介質粒子的大小，好像電視銀幕的解析度，粒子越小，解析力越好。粒子小可以降低粒子之間的空間，這些空間太大是降低解析力的原因之一 (見下圖)。 但因為粒子塞滿了所有空間，使得溶離液流過的速度變慢；流速太慢反而會導致解析力變差。

## Slide 20
Dispersion
■ 溶離液擴散進出膠球 Diffuse in and out bead
溶離液或樣本分子，由膠体粒子外圍均勻向內或向外擴散。
Sample or buffer is diffusing in and then out of the gel particle
Diffusion
20
圖 2.3A
擴散
瀰散
Notes: 圖 3.3 溶離液是以擴散方式進出膠体：

## Slide 21
■ 溶離液對膠球的擴散或瀰散 Two types of gel
若膠体粒子較大，則由外圍擴散
到內部的距離長，通過粒子所需
要的時間拉長，降低分離效果。
Dispersion (瀰散) 方式的膠体
因通透性佳，溶離液可直接流
入膠体，不再靠擴散作用。
Small particle size reduces the diffusion time and enhances its resolution
Dispersion type gels let the sample molecules flow directly through the gel body, and have better resolution
21
圖 2.3B
Notes: 圖 3.3 瀰散式膠体有較好的通透性：

## Slide 22
■ 粒子粗細影響溶離液流動 Bead size vs flow rate
膠体的顆粒越小 其解析力越大 但流速變慢
Adapted from Scope RK (1987) Protein Purification – Principles and Practice p.192
Smaller particles reduce the space between the beads, and prevent the turbulence as the buffer flows, but the flow rate might be retarded
22
Notes: 上圖誇張管柱內粒子的大小，以說明對解析力或流速的影響。
粒子之間的空間，是造成解析力不好的原因之一；將粒子變小，可降低此空間，也因此可增加解析力。

## Slide 23
■
不
同
介
質
的
運
用
選
擇
Sephacryl S-200
Elution volume
Sephacryl S-300
高分子量
分離較好
色帶較慢
溶離出來
低分子量
分離較好
色帶較快
溶離出來
Absorbance
Adapted from Pharmacia: Gil Filtration – Principles and Methods
0
50
100
0
50
100
Choose the gel which brings your target protein out of the column earlier
23
(10~1,500 kDa)
(5~250 kDa)
Notes: 若解析力差不多，儘快讓你要的蛋白質早點出來：
通常你都可以選擇多種膠体，但經常都是優劣互見。但若無特別考量，請選擇可讓你的蛋白質早一點流出來的膠体介質。當你要分別純化上圖紅色或青色兩個色帶時，你的選擇如何？實際去試試看，可能是最簡便的方法。

## Slide 24
■ 樣本体積的影響 Sample volume at 1% of Vt
● Sample volume at 1~2% of total gel volume
Adapted from Pharmacia (1991) Gil Filtration – Principles and Methods p.46
Superdex 200
Transferrin (81 kD)
& IgG (160 kD)
0
1
2
3
4
5
0.5
1.0
1.5
Sample volume (% of Vt)
Resolution
a
c
b
R =
a
(b+c)/2
24
a 越大分離越開
b, c 越小越好
R = 1 表示剛好分開
b
c
a
Notes: 說明文字

## Slide 25
20
25
25
■
膠
体
管
柱
的
最
佳
化
調
整
Adapted from Pharmacia (1991) Gil Filtration – Principles and Methods p.59
Elution time (h)
Concentration
85
2
0 1 2 3
0 10 20 30
Increase
flow rate
Reduce
column
height
A
B
C
A
B
C
AB
C
25
85
Flow rate
(mL/cm2/h)
Bed height (cm)
標準分離條件
都可分得很好
若加快流速
時間省十倍
解析力下降
流速已加快
再縮短管柱
時間再縮短
效果則更差
但 C 沒問題
管柱
長度
溶離
速度
Notes: 說明文字

## Slide 26
■
色
析
管
柱
的
形
狀
10 cm2
30 cm
10 cm
30 cm2
300 cm3
矮胖型
Short and fat
細長型
Long and slim
● 矮胖型管柱不能容忍分離不佳
Fat column cannot tolerate poor separation
但其流速及容量均較大
But it has better flow rate and higher capacity
Adapted from Scope RK (1987) Protein Purification – Principles and Practice p.195
26
色帶有點歪斜
但不影響結果
色帶有點歪斜
就會影響分離
Notes: 說明文字

## Slide 27
■
液
相
層
析
管
柱
系
統
緩衝液
Buffer
梯度製造器
Gradient mixer
幫浦
Pump
記錄器
Recorder
監視器
Monitor
管柱
Column
膠体
Gel
膠
体
裝
填
分劃收集器
Fraction collector
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
adapter
reservoir
轉接器
Connector
The whole family of liquid chromatography apparatus
27
圖 2.5
Buffer
starts
here
Notes: 圖 3.5 液相層析管柱系統：

## Slide 28
■ 膠柱裝填方法 Packing column step by step
緩衝液
平衡
Equilibrated
in buffer
溫度平衡
Temperature
equilibrated
靜置膠体
Gel stands o/n
清洗膠体
Wash gel well
預估体積
Estimate
gel volume
裝填膠体
Pouring gel
smoothly
暫停流洗
Stop elution
X
繼續流洗
Keep eluting
Put on reservoir
已堆積
Sedimentation
沈積中
In progressing
上清
Supernatant
加壓流洗
Elute under
High pressure
Put on adaptor
緊
密
堆
積
檢查管柱
是否暢通
1
2
Gel
Gel
Check flow rate of empty column
Pack gel tightly
28
圖 2.6
A
B
C
D
E
Notes: 多練習膠柱的裝填，並注意所有預先設定的條件。
預先算準所需要的膠体，好好平衡在指定的緩衝液，並且把該膠体及管柱，事先保存在操作的溫度下；這樣的預備工作，幾乎已經成功一半了。

## Slide 29
■ 色析膠体的裝填 Packing column
一口氣倒入膠体，勿陷入氣泡。
Pour gel slurry smoothly (non-stop), avoid trapping any bubble
Pharmacia (1991) Gil Filtration – Principles and Methods
29
Notes: 說明文字

## Slide 30
■ General principle for column chromatography
Let target protein eluted out the column earlier
Finer bead has better resolution, but slower flow
Use larger column size yet consider practical need
Fast flow reduces resolution, slow brings diffusion
Apply 1% of the total gel volume for sample
Slim column for gel filtration, fat column for others
Gel selection
Bead size
Column size
Flow rate
Sample volume
Column shape
Pack tightly
Pack the gel tightly for better resolution
30
Notes: 實驗之前請仔細檢討並且把握住這些條件。
雖然理論的文字論述不能替代實際操作，但若能在操作之前後都有以上的考慮，則將會使成功機率大增。 其中，膠体『緊密裝填』可能是最重要的考慮因素。